## Slide 1
ASCC (어드밴스드 스마트 크루즈 컨트롤)
(전방 목표 차량과 간격 유지/이동)

## Slide 3
개발 로직
1. 초음파 센서거리 값을 측정한다.
2. 안전거리를 정한다. (15~30cm)
15cm 보다는 낮을때는 전진
30cm 보다는 높을경우는 후진, 속도 줄임

## Slide 4
Trig 12
Echo 13

## Slide 6
LKA ( 차로 이탈 방지 보조) + LDWS (차로 이탈 경고 장치) (차선 유지 및 경고음)

## Slide 8
개발 로직
1.왼쪽 라인 = HIGH / 오른쪽 라인 =LOW
오른쪽 직진, 부저음
2. 왼쪽 라인 = HIGH / 오른쪽 라인 =LOW
왼쪽,부저음
3.왼쪽= HIGH 오른쪽 =HIGH
왼쪽 = LOW 오른쪽 = LOW
직진

## Slide 13
SPAS (어드밴스드 주차 조향 보조 시스템) / RSPA (원격 전자동 주차 시스템)
자동주차 기능

## Slide 19
개발 로직
1. 직진, 좌, 우, 후진 모터 동작 제작하기
직진 : 서보 모터 90 , 모터 정방향
후진 : 서보 모터 90 , 모터 반대방향
좌 : 서보 모터 75, 모터 정방향
우 : 서보 모터 115, 모터 정방향
2. 직진, 좌, 우, 후진 모터 원격 제어하기
직진 : 서보 모터 90 , 모터 정방향
후진 : 서보 모터 90 , 모터 반대방향
좌 : 서보 모터 75, 모터 정방향
우 : 서보 모터 115, 모터 정방향

## Slide 24
ASCC (어드밴스드 스마트 크루즈 컨트롤)
(전방 목표 차량과 간격 유지/이동)
코드 적용하기

## Slide 25
Line Tracer 모드 설정하기

## Slide 26
개발 로직
1. mode 변수 생성
mode = 0 (Remote Control)
mode = 1 (자율 주행차)
mode = 2 (차선 감지용)

## Slide 27
자율 주행차
LineTracer

## Slide 28
코딩하기

## Slide 29
LCD 상황 체크해 주기

## Slide 30
개발 로직
1. LCD 현재 상황을 체크해 준다.
- 모드 설정
- 거리값 측정 상태
- 방향 설정
Remote control mode
Lef >>>>>

## Slide 31
GND
VCC
SDA A4
SCL A5

## Slide 32: 조도 센서

## Slide 33
조도 센서를 이용하여,
자동으로 전조등 동작하기

## Slide 34: 개발 로직
1. 조도 센서값을 가지고 온다.
2. 조도 센서 값이 낮을 경우에 전조등 점등